## Slide 1: HACCP
Raportor: Dr. Tolea Sorin

## Slide 2: Hazard analysis critical control point
ANALIZA
HAZARDULUI
ÎN PUNCTELE
CRITICE
DE CONTROL

## Slide 3: Noţiunea de hazard
Hazard = circumstanţe imprevizibile, întîmplare neprevăzută, risc, pericol.

## Slide 4: Legislaţia
- Lege Nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor;
- Hotărîre 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare;
- Hotărîre nr. 435 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală din 28.05.2010;
- Hotărîre 412/2010 pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor alimentare;
- Hotărîre 1112/2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare de organizare a controlului specific oficial al produselor alimentare de origine animală;
- Lege privind protecţia mediului înconjurător 1515/1993;
- Codul apelor al republicii moldova 1532/1993;
Legea metrologiei nr. 647/1995(Ordin 114/2010 – controlul metrologic);
HOTĂRÎRE Nr. 934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate” anexa 2,
- Legea cu privire la apa potabilă 272/1999;
- Hotărîre 996/2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj;
- Codex Alimentarius;

## Slide 5: Notiuni de baza
HACCP - sistem de identificare, evaluare şi control al riscurilor potenţiale care sînt semnificative pentru siguranţa alimentară.
ANALIZĂ – proces de colectare şi evaluare a informaţiilor despre pericolele pe care le pot prezenta alimentele în scopul de a decide care sînt semnificative şi trebuie să fie incluse în planul HACCP.
PERICOL - un agent biologic, chimic sau fizic prezent în alimente sau în hrana pentru animale cu potenţial de a cauza un efect nociv pentru sănătate.
PUNCT CRITIC DE CONTROL (PCC) – orice punct, operaţie sau fază tehnologică la care există posibilitatea de a interveni pentru ca pericolul pentru siguranţa alimentului să poată fi prevenit, eliminat sau redus la un nivel acceptabil.

## Slide 6: Notiuni de baza
PLAN HACCP – documentaţia rezultatului studiului de caz, ce include numai PCCurile.
SISTEM DE MANAGEMENT HACCP – sistem care identifcă, evaluează şi ţine sub control riscurile relevante pentru siguranţa alimentelor.

## Slide 7: Definitii HACCP:
Sistem de analiză a pericolului şi de control al circuitului alimentar în punctele critice de control - metodă ştiinţifică sistematică de asigurare a inofensivităţii produselor alimentare pe tot parcursul circuitului alimentar, de la obţinerea materiei prime pînă la consumator, prin identificarea şi evaluarea potenţialelor pericole, ce sînt critice pentru inofensivitatea produselor alimentare, şi punerea lor sub control şi supraveghere permanentă în punctele critice de control; Legea 78/2004 privind produsele alimentare
Un sistem care identifica, evalueaza si controleaza pericolele care sunt importante pentru siguranta alimentului.
Planul HACCP: Un document pregatit in concordanta cu principiile HACCP care asigura controlul pericolelor ce sunt importante pentru siguranta alimentului. CODEX

## Slide 8: ISTORIC
Sistemul HACCP a fost elaborat înca din 1959 de compania americană Pillsbuiry în cadrul unor proiecte de cercetare în vederea obţnerii de produse alimentare sigure destinate membrilor misiunilor spaţiale americane.
În 1971 a fost pentru prima dată prezentat la Conferinţa Naţională pentru protecţia alimentelor din SUA, iar în 1973 a fost adoptat de FDA pentru supravegherea unităţilor de industrie alimentară.
În 1993 la Geneva Comisia Codex Alimentarius a adoptat ghidul pentru aplicarea sstemului HACCP.
Primul Standard de certificare a sistemului HACCP prin care unităţile îşi pot certifica sistemele de management HACCP este ISO 22000 : 2005

## Slide 9: BENEFICIILE SISTEMULUI HACCP
Conformitatea cu cerinţele legale
Garantarea obţinerii de produse sigure
Îmbunătăţiriea imaginii companiei şi creşterea credibilităţii în faţa clienţilor
Reducerea pierderilor (deşeurilor)
Reducerea pierderii de competenţă managerială prin procedurarea activităţilor, instruirea şi responsabilizarea personalului angajat
Permiterea introducerii în siguranţă a schimbărilor legate de reţete, materii prime şi ingrediente, utilaje, structura de personal
Eficientizarea sistemului de costuri prin obţinerea unor alimente sigure şi reducerea procentului de produse neconforme
Facilitarea accesului la comerţul internaţional

## Slide 10: PRINCIPIILE HACCP
Identificarea pericolelelor care trebuie prevenite, eliminate sau reduse la un nivel acceptabil;
Identificarea punctelor critice de control;
Stabilirea unor limite critice la punctele critice de control capabile să separe domeniul acceptabil de cel inacceptabil din punctul de vedere al prevenirii, eliminării sau reducerii riscurilor identificate;
Stabilirea şi punerea în aplicare a unor proceduri eficace de monitorizare în punctele critice de control;
Stabilirea unor măsuri corective pentru cazurile în care un punct critic de control nu este controlat;
Stabilirea unor proceduri care se aplică cu periodicitate pentru a se verifica funcţionarea efectivă a măsurilor luate;
Definirea unor documente şi evidenţe în funcţie de natura şi dimensiunea întreprinderii din sectorul alimentar pentru a demonstra aplicarea efectivă a măsurilor luate.
În cazul în care are loc o modificare a unui produs, proces sau etapă, operatorul din sectorul alimentar revizueşte procedura şi o modifică în consecinţă

## Slide 11: PRINCIPIILE HACCP

## Slide 12: ETAPELE IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI HACCP (după CODEX)
Stabilirea membrilor echipei HACCP
Descrierea produsului / grupurilor de produse
Identificarea utilizării produsului
Elaborarea diagramei de flux
Verificarea “pe teren ” (în spaţiile de producţie) a diagramei flux
Identificarea, evaluarea şi controlul pericolelor potenţiale şi existente (P1)
Determinarea punctelor critice de control (PCC) (P2)
Stabilirea limitelor critice pentru fiecare punct critic de control (PCC) (P3)
Stabilirea unui sistem de monitorizarea punctelor critice de control (PCC) (P4)
Stabilirea unui plan de măsuri corective pentru abaterile de la limitele punctelor critic ede control (PCC) (P5)
Stabilirea procedurilor de verificare (P6)
Stabilirea sistemului de înregistrare, de documentaţie şi de păstrare a documentaţiei (P7)

## Slide 13
1. Stabilirea membrilor echipei HACCP - este recomandat ca echipa să fie multidisciplinară (să fie implicate persoanele din conducerea unităţii, din producţie, contabilitate, resurse umane), cu instruire de bază şi actualizarea de cunoştinţe.
Ce trebuie să cunoască membrii echipei HACCP?:
- Compoziţia produsului,
- Structura produsului,
- modul de prelucrare şi ambalare,
- termenul de valabilitate,
- instrucţiuni de utilizare a produsului,
- condiţii de pastrare, depozitare şi comercializare,
- destinaţia produsului (copii, bătrîni ,spitale etc)
- legislaţia naţională şi / sau internaţională referitoare la alimente,
- Mentenanţa echipamentelor, utilajelor etc

## Slide 14
2. Descrierea produsului / grupurilor de produse: se va face o descriere completă a produsului incluzînd şi informaţii relevante despre: compoziţie, structură fizică/chimică (ph, activitatea apei, temperatură, umiditate), caracteristici organoleptice şi microbiologice, metode de analiză, ambalare, perioadă de valabilitate, condiţii de depozitare, metoda de distribuţie.
3. Identificarea utilizării produsului: se va baza pe identificarea utilizării intenţionate şi a tipurilor de consumatori ţinînduse cont de grupurile vulnerabile (bătrîni, copii, bolnavi, cu alergii), modul de pregătire înainte de consum etc.

## Slide 15
4. Elaborarea diagramei de flux - diagrama de flux va fi construită de către echipa HACCP, va acoperi toţi paşii operaţionali:
- Diagrama de flux începe de la recepţia materiilor prime şi a materialelor auxiliare, depozitarea materiilor prime, etapele procesului tehnologic, ambalarea, depozitarea produselor finite şi transportul.
Va include detaliile despre proces ( timp, temperatura, presiune, timpi “morti” )
Exemplu:

## Slide 16
Recepție
Depozitare
Preparare
Ambalare și Etichetare
Depozitare
Distribuție

## Slide 17
5. Verificarea “pe teren ” (în spaţiile de producţie) a diagramei flux – este o etapă foarte importantă în elaborarea documentelor;
- este impusă de corecta analiză a situaţiei reale din teren referitoare la posibilele pericole.
- Diagrama de flux trebuie actualizată la orice modificarea apărută în derularea fluxului tehnologic.

## Slide 18
6. Identificarea, evaluarea şi controlul pericolelor potenţiale şi existente (Principiul 1) – echipa HACCP trebuie să realizeze o listă cu pericolele potenţiale (fizic, chimic, biologic) ce pot apărea plecînd de la producţia primară, procesare şi distribuţie pînă la consum.
Surse de pericole potenţiale:
- materiile prime şi ingredientele utilizate;
- modul de păstrare, depozitare;
- mediu/spaţii de lucru;
- activităţi desfăşurate în fiecare etapă a procesului;
- prezenţa umană;
etapele procesului şi proprietăţile produsului.
Exemple identificare:

## Slide 19: Evaluarea/Analiza pericolelor
Pentru toate pericolele identificate se va analiza probabilitatea ca ele sa se intample si efectul acestora asupra sanatatii publice.

## Slide 20: Control
Măsurile de control sunt orice acţiuni şi activităţi care pot fi folosite pentru a preveni sau elimina un pericol pentru siguranţa alimentară sau pentru al reduce la un nivel acceptabil.
Mai mult de o măsură poate fi necesara pentru a controla un anumit pericol şi mai mult de un pericol poate fi controlat printr-o măsură specifică.

## Slide 21
Controlul riscurilor biologice pot fi distruse, eliminate sau controlate de prelucrare termică (încălzire, gătit), îngheţarea sau uscare.
3 obiective : • Pentru a elimina sau reduce semnificativ riscul • Pentru a preveni sau a reduce la minimum creştere microbiană şi producţia de toxine • Pentru a controla contaminarea

## Slide 22
Pentru bacterii, măsurile de control includ:
• Control temperatura / timp (reduce proliferarea microorganismelor) • încălzire şi gătit (procesare termică) pentru un timp adecvat şi la o temperatură adecvată pentru eliminarea microorganismelor sau a le reduce la niveluri acceptabile • răcire şi îngheţare • fermentare şi / sau pH-ul (de exemplu, bacterii lactice producătoare de iaurt inhiba dezvoltarea altor microorganisme care nu tolereaza condiţii acide, şi concurenţă) • adăugarea de sare sau conservanţi, care la un nivel acceptabil pot inhiba dezvoltarea microorganismelor • condiţiile de ambalare (ambalare în vid, de exemplu, poate fi folosita pentru a inhiba microorganismele care au nevoie de aer să crească) • curăţarea şi dezinfectarea, care pot elimina sau reduce nivelurile de contaminare microbiologică • practici de igienă personala, care pot reduce nivelurile de contaminare microbiologică

## Slide 23
Pentru viruşi, măsurile de control includ: • prelucrarea termica - încălzire sau gătit, care pot distruge, dar nu toti virusii • practici de igienă personală, inclusiv excluderea lucrătorilor afectaţi de anumite boli virale, de exemplu, hepatită

## Slide 24
Pentru paraziţi, măsurile de control includ:
• încălzire, uscare sau congelare • sărare sau saramurii • examinarea vizuală, (de exemplu, o procedură numită "examinarea la lumină" poate fi folosita pentru anumite specii de peşti) • Bune practici de igiena personala de manipulează produsele alimentare, eliminarea adecvată de fecale umane şi tratarea apelor uzate adecvat

## Slide 25: Controlul pericolelor chimice
• Specificaţii pentru materii prime şi ingrediente şi certificatul furnizorului că nivelurile de substanţe chimice nocive sunt conform legislatiei • Utilizarea corectă şi controlul aditivilor alimentari şi a nivelurilor acestora • Separarea corespunzătoare a substanţelor chimice non-alimentare în timpul depozitării şi manipulării • Controlul contaminarii accidentale de la produse chimice (de exemplu unsori, lubrifianţi, vopsele) • control etichetarii, adică verificarea că produsul finit este corect etichetat cu ingredientele şi alergeni cunoscuti

## Slide 26: Controlul pericolelor fizice
• specificaţii pentru materii prime şi ingrediente şi certificatul furnizorului pt niveluri
• utilizarea de magneţi, detectoare de metal, dispozitivelor cu Rx, UV • controlul mediului, şi anume asigurându-se că bunele practici de fabricaţie sunt respectate şi că nici o contaminare fizica nu apare la produsele alimentare prin clădire, instalaţii, suprafeţe de lucru sau echipamente

## Slide 27
7. Determinarea punctelor critice de control (PCC) (Principiul 2) - identificarea PCC se face cu ajutorul analizei arborelui decizional care este un instrument de stabilire a punctelor critice, urmînd anumiţi paşi prin care se reduce în mare parte subiectivismul membrilor echipei HACCP.
Notes: Chiar dacă acest arbore decizional este folositor pentru a explica logic şi în profunzime necesitatea determinării PCC, el nu este specific tuturor operaţiilor din industria alimentară (de ex. Abatorizare ) de aceea este recomandat să fie modificat în anumite cazuri apelînduse la experienţa profesională. ( schema de evaluare FMEA )
FMEA - Failure Mode and Effects Analysis: reprezintă o metodă de asigurare a calităţii puternică şi simplă care poate ajuta la identificarea şi combaterea punctelor slabe într-un proiect, încă din faza de concepere a produsului şi / sau a procesului.

## Slide 29
Întrebarea 1: Exista măsură/i de control?
Măsurile de control ar putea include, de exemplu, controlul temperaturii, examinarea vizuală sau utilizarea unui detector de metale.
Dacă răspunsul la întrebarea 1 este "da", se trece la întrebarea 2 în arborele de decizie.
Dacă răspunsul este "nu", adică o măsură de control nu există, se indica modul în care pericolul identificate va fi controlat înainte sau după procesul de producţie (în afara controlului operatorului).
Alternativ, se modifica operaţiunea, procesul sau produsul, astfel încât o măsură de control sa există, şi apoi trece la următorul pericol identificat în acest proces.
Notes: Întrebarea 1 ar trebui să fie interpretat ca o solicitare dacă operatorul ar putea utiliza o măsură de control la această operaţie sau oriunde altundeva pentru a controla pericol identificat.

## Slide 30
Întrebarea 2: Este un pas special conceput pentru a elimina sau reduce apariţia probabilă a pericolelor identificate la un nivel acceptabil?
Exemple de proceduri sau operaţiuni într-un proces care sunt proiectate special pentru a include pericol identificat: • Pasteurizare • clorurarea apei de răcire • Adăugarea unui detector de metale la o linie proces • O procedură de salubritate special efectuate de către operator pentru a curăţa suprafeţele de contact
Un nivel acceptabil şi inacceptabil trebuie să fie definite în cadrul obiectivelor generale în identificarea. În cazul în care procesul sau operaţiunea este special conceput pentru a elimina sau reduce apariţia probabilă a pericolelor la un nivel acceptabil, răspunsul "da" în cauză; un astfel de pas în mod automat devine o PCC.
Daca pasul nu este special conceput, răspunsul "nu" şi se trece la se următoarea întrebare. Reţineţi că Întrebarea 2 se aplică numai operaţiunilor de prelucrare. Pentru materialele primite ca livrate se trece la Întrebarea 3.

## Slide 31
Întrebarea 3: Ar putea contaminarea sa apara în plus faţă de niveluri acceptabile sau poate creşte la niveluri inacceptabile?
Cu alte cuvinte, este probabil că pericolul sa aiba un impact asupra siguranţei produsului?
Dacă căutările în registrul cu plângeri al companiei sau in literatura ştiinţifica sugerează că contaminarea cu pericolul identificat poate creşte până la un nivel inacceptabil, răspunsul "da" şi se trece la următoarea întrebare în arborele de decizie.
În cazul în care contaminarea nu este cunoscută pentru a reprezenta o ameninţare importantă pentru sănătatea umană sau nu este probabil să apară, răspunsul "nu" (nu PCC) şi trece la următorul pericol identificat în acest proces.

## Slide 32
Întrebarea 4: Un pas ulterior elimina pericolul identificat sau reduce apariţia la un nivel acceptabil?
Această întrebare este conceput pentru a identifica acele pericole care sunt cunoscute ca o ameninţare la adresa sănătăţii umane sau care ar putea creşte la un nivel inacceptabil, şi care vor fi controlate de către o operaţiune/ proces ulterior.
Dacă procesele/ pasii ulteriori nu controleaza pericolul analizat, răspunsul "nu". Acest pas anumit proces devine o PCC.
Dacă există o operaţiune ulterioară sau operaţiuni care va elimina pericolul identificat sau il reduce la un nivel acceptabil, răspunsul "da". Acest pas nu este PCC

## Slide 33
8. Stabilirea limitelor critice pentru fiecare punct critic de control (PCC) (Principiul 3) – se face în funcţie de cerinţe legale în vigoare, cerinţele clienţilor şi limitele stabilite intern.
Criterii uzuale: măsurarea temperaturilor, timpului, umidităţii, ph, clorul liber (în apă), dar se pot folosi şi parametri senzoriali (văz , miros, aspect).

## Slide 34
Limita critica = criteriu care separa acceptibilitatea de inacceptibilitate = limita peste care anumite caracteristici masurabile ale unui proces sau produs nu mai asigura respectarea parametrilor de siguranta a produsului final
Pentru unele LC se pot stabili valori critice superioare(care sa nu fie depasita) si inferioare( minimul care asigura producerea efectului)
Pentru controlul unui pas pot fi stabilite valori critice diferite pentru parametrii diferiti
Ex: celule de afumare – temp, umid, timp
pasteurizare – temp, timp

## Slide 35
Limitele de operare/functionare
În cazul în care monitorizarea arată o tendinţă de lipsa de control la un PCC, operatorii pot lua măsuri pentru a preveni pierderea de control al PCC, înainte ca limita critică sa fie depăşită. Punctul de la care operatorii să ia o astfel de acţiune este numit "limita de funcţionare".
Limitele de operare nu ar trebui să fie confundate cu limitele critice. Adesea, limitele de funcţionare sunt mai restrictive şi sunt stabilite la un nivel care ar fi atins înainte ca limita critică se fie încălcata.
Notes: Se poate alege să se opereze un PCC la o limită mai conservatoare decât limita critică. Astfel de limite de operare pot fi selectate din diverse motive: • Din motive de calitate, de exemplu temperaturi mai mari de gătit pentru dezvoltarea aromei sau textura produsului • Pentru a evita depăşirea limitei critice, de exemplu folosind o temperatura de gătit mai mare decât limita critică ca un punct de alarmă ,pentru a avertiza operatorul ca temperatura se apropie de limita critică şi este nevoie de masuri • Pentru a tine cont de variabilitatea normală, de exemplu C stabilita la un aragaz/cuptor este variabila cu +/- 2 ° C peste limita critică

## Slide 36
Proces | Limita Critica | Limita de Operare
Acidifiere (pH) | 4,6 | 4,3
Uscare(Aw) | 0,84 | 0,80
Umplere la cald | 80 | 85
Feliere(cm) | 2 | 2,5

## Slide 37
9. Stabilirea unui sistem de monitorizare a punctelor critice de control (PCC) (Principiul 4) – monitorizarea este secvenţa planificată de MĂSURARE sau OBSERVARE a parametrilor critici ai produsului/ procesului prin care se determină dacă măsurile de control luate funcţionează aşa cum trebuie (se definesc parametri de măsurat se selectează metoda de măsurare, se desemnează persoana responsabilă, se verifică la intervale determinate).

## Slide 38
!!! Monitorizarile trebuie sa se faca rapid deoarece termenul de valabilitate sau durata dintre preparare si consumare nu permit efectuarea de testari laborioase
Monitorizarea permite pastrarea controlului

## Slide 39
10. Stabilirea unui plan de măsuri corective pentru abaterile de la limitele punctelor critice de control (PCC) (Principiul 5) – pentru fiecare PCC în parte. Măsurile corective trebuie aplicate cînd limitele critice sînt pe cale să fie depăşite sau sînt depăşite. Măsura luată trebuie să asigure revenirea la normal.
Lotul care conţine produsele la care s-a observat deviaţia se marchează şi se depozitează separat.
Se indică persoana responsabilă pentru fiecare PCC.

## Slide 40
Programul de măsuri corective trebuie să includă următoarele:
• Investigarea pentru a determina cauza abaterii • măsurile eficiente pentru a preveni repetarea a abaterii • Verificarea eficienţei acţiunii corective întreprinse

## Slide 41
Următoarele informaţii ar trebui să fie înregistrate în caz de abateri şi actiuni corective
Abateri • Produs / codul • Data
• Motivul • Cantitatea de produs • Rezultatele evaluării: raport de analiză, numărul şi natura defectelor • semnatura de persoanei responsabile
• Dispoziţia de eliberare/ comercializare (dacă este cazul) • autorizaţia semnata
Acţiune corectivă:
cauza deviatiti
• masurile luate pt corectare • urmarirea eficacitati măsurilor de remediere • Data • Semnătura persoanei responsabile

## Slide 42
11. Stabilirea procedurilor de verificare (Principiul 6) - verificarea documentelor HACCP se va face periodic prin metode de verificare şi auditare, teste, inclusiv recoltarea şi analizarea de probe luate randomizat pentru a demonstra că sistemul HACCP funcţionează corespunzător.
Unde este posibil metodele vor fi validate demonstrînd că documentele HACCP sînt eficiente (pasteurizarea laptelui, conservelor).
Prima verificare a planului HACCP va fi dupa implementare – rezultatul poate conduce la modificari in plan
Periodic se va face verificari in functie de: modificari survenite la produse, date stiintifice, schimbari in legislatie, aplicarea de noi tehnologii, introducerea de noi ingrediente

## Slide 43
Activităţile de verificare includ:
• validarea planului HACCP • auditul sistemului HACCP • calibrarea echipamentelor • colectare probelor şi testarea

## Slide 44
12. Stabilirea sistemului de înregistrare, de documentaţie şi de păstrare a documentaţiei (Principiul 7)
Documentele şi înregistrările vor fi dimensionate în funcţie de natura şi mărimea operaţiei.
Exemple de documente:
- Analiza pericolelor, determinarea PCC, determinarea limitelor critice.
- Acordurile / contractele referitoare la materii prime sau produsele finite.
- Instrucţiuni de lucru, de operare de control.
- Fişele tehnice ale utilajelor, echipamentelor etc.
Exemple de înregistrări:
Monitorizarea activităţii la PCC;
Deviaţiile şi măsurile corective;
- Modificarea planului HACCP (schimbarea furnizorilor, utilajelor, reţetelor, procesului de fabricaţie).

## Slide 45: Intrebari