## Slide 1: Cerinţe preliminare ale sistemului de management haccp
Dr. Sorin ŢOLEA

## Slide 2
Cerintele preliminare(PRP) = orice activitate / facilitate specifica si documentata care este implementata cu scopul de a indeplini cerintele de baza pentru producerea, procesarea alimentelor sigure de-a lungul intregului lant alimentar
PRP = GMP + GHP + Legislatia

## Slide 3: Legislaţia
Legea privind produsele alimentare, nr. 78 din 18.03.2004.
Lege privind protecţia mediului înconjurător 1515/1993
Codul apelor al republicii moldova 1532/1993
Legea metrologiei nr. 647/1995(Ordin 114/2010 – controlul metrologic)
Legea cu privire la apa potabilă 272/1999
Hotărîre 996/2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj
Hotărîre 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare
Hotărîre nr. 435 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală din 28.05.2010
Hotărîre 412/2010 pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor alimentare
Hotărîre 1112/2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare de organizare a controlului specific oficial al produselor alimentare de origine animală
Codex Alimentarius

## Slide 4: GMP (Good Manufacturing Practice) Bune Practici de Productie

## Slide 5: Noţiunea de GMP
sunt o parte a procesului de asigurare a calităţii, ce asigură că produsele sunt fabricate după specificaţii, sunt verificate şi corespund cu utilizarea planificată şi cu documentele de autorizare.

## Slide 6: GMP ca baza a sistemului de calitate
GMP se referă la producţie, controale şi încercări.
Formează BAZA sistemului HACCP (condiţii/cerinţe preliminare)

## Slide 7
GHP
(Good Hygiene Practice)
Bune Practici de Igiena

## Slide 8: Notiunea de GHP
= măsuri preventive ce vizează condițiile de organizare internă și externă a igienei întreprinderii, în scopul reducerii probabilității de contaminare a produsului din surse interne sau externe.

## Slide 9: Componentele cerinţelor preliminare
1.Clădiri
2. Alegerea echipamentelor, materialelor, ustensilelor, mijloacelor de transport
3.Documentaţia tehnică
4.Procesul de producţie
5.Controale şi verificări
6.Supravegherea cerinţelor
7.Instruiri
8.Intreținerea echipamentelor, utilajelor, infrastructurii
9.Controlul managerial

## Slide 10: 1.Clădiri
1.1.Amplasare
1.2.Utilităţi de bază
1.3.Spaţii de producţie
1.4.Spaţii conexe (auxiliare)
1.5.Facilităţi pentru personal

## Slide 11: 1.1. Amplasare
Împrejurimile amplasamentului să nu constituie factori de risc pentru siguranţa alimentelor:
Zone inundabile, zone supuse infestării cu dăunători
Gropi de gunoi, platforme industriale (factori de poluare a atmosferei şi apei), unităţi de creştere a animalelor, unităţi de incinerare a deşeurilor etc.
Sa existe posibilitatea asigurării necesarului cu apa potabilă;
Sa existe posibilitatea colectarii, tratării şi evacuarii apelor uzate;
Să fie controlat accesul autovehiculelor sau persoanelor străine pe teritoriul unităţii;
Sa nu permită accesul animalelor;
Căile de acces să fie asfaltate/betonate, prevăzute cu sistem de colectare a apelor pluviale

## Slide 12: 1.1.Amplasare
Gurile sistemului de canalizare trebuie să fie accesibile pentru curăţare curentă şi deblocare, în caz de necesitate;
Spatiul verde din jurul unităţii trebuie curăţat şi intreţinut pentru a permite deratizarea şi dezinsecţia corespunzătoare;
Spaţiul exterior adiacent unităţii va fi asigurat cu instalaţie electrică care să permita o bună vizualizare în timpul nopţii;
Suprafaţa rampelor de încărcare – descărcare va fi astfel finisată încat să nu permită acumularea de murdărie şi să permită igienizarea fără acumularea de apă;
Rampele de încarcare – descărcare vor fi acoperite în cazul în care nu sunt prevazute cu uşi burduf care sa permită încarcarea din depozit direct în mijlocul de transport;
Platforma de colectare a deşeurilor va fi betonată pentru a fi uşor de igienizat şi containerele de pe platformă vor fi inchise pentru a nu permite împrăştierea deşeurilor şi localizarea dăunatorilor.

## Slide 13: uşi burduf

## Slide 14: 1.2. Utilităţi de bază
Apa potabilă:
Poate fi din reţeaua publică de apă potabilă sau din sondă proprie;
Trebuie să respecte cerinţele stabilite în Legea privind apa potabilă;
Se va supune investigaţiilor de laborator periodice care să confirme calitatea apei;
Poate fi utilizată în procesul de producţie, pentru igienizarea spaţiilor, utilajelor şi persoanelor;
Se recomandă instalarea unui bazin de stocare a apei
potabile.

## Slide 15: 1.2.Utilităţi de bază
Apa nepotabilă
este permisă aprovizionarea în cazuri excepţionale pentru producerea vaporilor utilizaţi indirect în procesul de producţie, pentru stingerea incendiilor, pentru echipamentele de răcire cu condiţia că reţeaua de conducte instalata în acest scop să nu prezinte risc direct sau indirect de contaminare a produselor alimentare.
Conductele trebuie sa se distinga clar de cele pentru apa potabila - vor fi vopsite în negru

## Slide 16: 1.2.Utilităţi de bază
Canalizarea:
Poate fi utilizată reteaua de canalizare a localitaţii sau cea proprie.
Pentru colectarea apei de pe pardosele se prevăd pante spre gura de canalizare.
Gurile de canal vor fi amplasate astfel încat să asigure o bună igienizare a fiecarei încaperi şi vor fi prevazute cu sifoane de pardoseală retrosifonabile.

## Slide 17: 1.2.Utilităţi de bază
Gaze
Alimentarea se poate face de la reţeaua oraşului sau din sursa proprie. Tevile de gaz vor fi vopsite în galben pentru a nu fi confundate.

## Slide 18: 1.2. Utilităţi de bază
Iluminatul
Sistemul de iluminat natural trebuie completat cu sistemul de iluminat artificial.
Lumina nu trebuie să modifice percepţia produsului alimentar.
Fluxul luminos va fi corespunzator în zonele de inspecţie sanitar- veterinară, în sălile de fabricaţie, pentru cadranele indicatoare ale aparatelor de măsură.
Corpurile de iluminat vor fi suspendate de tavan pentru a asigura o intensitate uniformă a luminii şi o igienizare corespunzatoare.
Corpurile de iluminat vor fi protejate cu apărători pentru evitarea împrastierii cioburilor de sticla in caz de spargere.

## Slide 19: 1.2.Utilităţi de bază
Ventilaţia
Asigură în incintă un aer curat şi condiţii de microclimat constante.
Ventilaţia poate fi făcută prin introducerea aerului necesar în incintă (se va filtra de impurităţi) sau prin aspirarea aerului din incintă.
Poate fi făcută natural cu condiţia că ferestrele să fie prevăzute cu plase împotriva insectelor.
În încaperile în care se formează aburi trebuie asigurată o ventilaţie corespunzatoare care să prevină formarea condensului pe pereţi şi tavane.
Toate orificiile de admisie şi exhaustare a aerului vor fi protejate cu plase contra insectelor, rozatoarelor şi păsărilor

## Slide 20: 1.3. Spaţiile de producţie
Unitatea trebuie sa deţina un spaţiu suficient de mare pentru ca activitatea să se desfasoare în condiţii igienice.
La stabilirea necesarului de spaţiu se va ţine cont de: tipurile de produse care doresc a fi prelucrate, capacitatea de productie, tipurile de utilaje, tehnologiile de fabricaţie, capacitatea de stocare pentru materiile prime, auxiliare şi produse finite, numarul de personal direct productiv şi indirect productiv.

## Slide 21: 1.3. Spaţiile de producţie
Spaţiile de producţie trebuie astfel delimitate încat sa fie asigurată neintersectarea fluxurilor:
De personal ( intrare-vestiar haine de strada- grup social- vestiar echipament de protecţie-secţii de producţie).
De aprovizionare şi depozitare a materiei prime ( primire – descarcare- depozitare- producţie).
Materialelor auxiliare
De evacuare a deşeurilor.
Produselor finite.
De producţie

## Slide 22: Condiţii generale pentru spaţiile de producţie
Fundaţia: să nu permită infiltrarea apelor uzate şi meteorice;
Pereţii exteriori: cu suprafaţa usor de curăţat, să nu dispună de zone inaccesibile pentru igienizare;
Pereţii interiori: cu suprafata netedă, uşor de curăţat, rezistenţi la acţiunea agenţilor de spălare şi dezinfectare, impermeabili, de culoare deschisă pentru a facilita igienizarea, imbinarea dintre perete şi pardoseala să permită evitarea acumularilor de impurităţi ( imbinari rotunjite).

## Slide 23: Spaţiul de producţie

## Slide 24: imbinarea dintre perete şi pardoseală care permite evitarea acumularilor de impurităţi
perete
pardoseală
corespunzător
necorespunzător
necorespunzător

## Slide 25: Condiţii generale pentru spaţiile de producţie
Pardoseala: rezistenta la trafic, impermeabilă, în pantă spre gura de scurgere pentru a nu permite stationarea apei, necorodabilă, uşor de igienizat şi dezinfectat, nealunecoasă.
Soclurile pentru utilaje se acopera la fel ca şi pardoseala.
Tavanele: să permită desfaşurarea proceselor tehnologice şi de igienizare, plane şi netede să nu permită acumularea de praf, din materiale care să permită igienizarea.
Ferestrele: din materiale uşor de igienizat, cele care se deschid trebuie să fie prevazute cu plase contra insectelor.
Uşile: din materiale uşor de igienizat şi necorozive, cele exterioare cu protecţie impotriva insectelor, cele interioare de culoare deschisa, iar cele care se deschid frecvent se recomandă a fi actionate prin impingere nu prin clanţă.

## Slide 26: Spaţiul de producţie

## Slide 27: 1.4.Spaţii conexe(auxiliare)
Spaţiile de depozitare
Atelierele de intreţinere a infrastructurii (mecanic, electric, parc auto, etc.)
Laboratoare;
Sala de mese;
Grupuri sociale, vestiare;
Birouri;
Spatiile de igienizat ustensile şi navete, instalaţii;
Rampele de igienizat mijloacele de transport;
Camera utilizată de autoritatea sanitar veterinară;

## Slide 28: 1.4.Spaţii conexe(auxiliare)
!!! Trebuie să existe spaţii de depozitare distincte pentru:
produsul neconform şi produsul rechemat de pe piaţă,
deşeuri,
produse de igienizat şi detergenţi.
!!! Să se respecte principiul FIFO pentru produsele depozitate;
!!! Spaţiul destinat uscării echipamentului de lucru.

## Slide 29: 1.5. Facilităţi pentru personal
Chiuvetele de la grupurile sociale;
Sala pentru servit masa;
Vestiarele filtru:
- Spatiu pentru haine de stradă
Grup social cu duş, spalatoare, toalete
- Spatiu pentru echipamentul de lucru

## Slide 30: 1.5. Facilităţi pentru personal
Vestiarele filtru vor fi separate pe sexe,
Situate in vecinatatea spaţiilor de producţie
Vizitarorii/personalul auxiliar vor respecta acelasi reguli ca şi personalul din producţie de trecere prin vestiarul filtru.

## Slide 31: 1.5. Facilitati pentru personal
Chiuvetele de la grupurile sociale trebuie să fie prevazute cu:
apă caldă/rece sau premixată, acţionate mecanic( la clapetă, la pedală..) sau cu senzori...
sisteme de uscare a mîinilor ( prosoape de hîrtie de unică folosinţă),
dozator de săpun/ dezinfectant.
Sala pentru servit masa trebuie să fie prevazute cu :
- chiuvetă cu apă calda şi rece,
- masă şi scaune,
- frigider pentru păstrarea alimentelor.

## Slide 32: 2.Alegerea echipamentelor, materialelor, ustensilelor, mijloacelor de transport
Aspecte importante în alegere:
- să permită întreţinerea şi curăţarea,
- sa fie funcţionale din punct de vedere al utilizarii dorite,
sa permită monitorizarea parametrilor de proces.
Utilajele, ustensilele, instalaţiile, instrumentele şi echipamentele de lucru care vin în contact direct cu materiile prime şi produsele alimentare să fie confecţionate din materiale rezistente, necorodabile, uşor de igienizat şi dezinfectat (oţel inoxidabil), şi sa nu modifice în nici un fel caracteristicile produselor alimentare.
În cazul transportului materiilor prime sau a produselor prin conducte este obligatorie existenţa unei instalaţii de spălare chimică cu circuit închis.
Distanta minimă între utilaje sau între utilaje şi pereţi este recomandată a fi de minim 0,8 m (igienizare, intreţinere, inspectare)

## Slide 33: 2.Alegerea echipamentelor, materialelor, ustensilelor, mijloacelor de transport
Conductele de legatură dintre utilaje, instalaţii sau din interiorul instalaţiilor se monteaza în pozitie verticală sau orizontală în canale vizitabile sau pe poduri de conducte.
Mijloacele de transport trebuie să îndeplinească un minim de calităţi:
-materialele din care sunt confecţionate să nu interactioneze cu produsele alimentare,
-să permită intreţinerea şi curăţarea uşoară,
- gurile de umplere şi robineţii să se inchidă etanş,
-să permită menţinerea/obţinerea temperaturii specifice produselor alimentare transportate.
Se recomandă sisteme automate de prelevare a probelor şi de măsurare a parametrilor caracteristici(temperatura, volum)

## Slide 34: 3.Documentaţia tehnica de produs
Este necesară pentru a putea asigura reproductibilitatea şi siguranţa acestuia.
Poate fi intocmită de departamentul cercetare dezvoltare a fiecarei unităţi.
La baza elaborării stau specificaţiile tehnice ale materiilor prime şi rezultatele/ observaţiile făcute în urma realizării mostrei.

## Slide 35: 3.Documentaţia tehnica de produs
Documentaţia tehnica de produs cuprinde:
- studii, informaţii care arată necesitatea imbunătăţirii unui produs sau de dezvoltare a unuia nou,
- specificaţiile tehnice ale materiilor prime, ambalajelor primare( contaminanţi, aditivi, mod de etichetare etc.)
- buletine de analiză a materiilor prime şi a apei potabile.
- analiza capabilităţii realizării produsului respectiv în condiţii de siguranţă(necesar mat.prime, utilaje, condiţii de depozitare etc)
- identificarea şi analiza posibilelor riscuri( mat.prime, depozitare, mediu de lucru.

## Slide 36: 3.Documentaţia tehnica de produs
a) Reţeta produsului ce urmează a fi dezvoltat.
b) Fluxul tehnologic cu parametrii ( temperatură, presiune, concentraţie etc) ce se cer a fi respectaţi.
c)Analiza mostrei şi a seriei 0, buletine de analiza organoleptice, fizico-chimice, microbiologice a produslui seria 0
d) Instrucţiuni de lucru
e) Instrucţiuni de control la recepţie, pe flux şi la produsul final
f) Specificaţia tehnică de produs sau/şi standard de firmă
Documentaţia tehnică de produs trebuie păstrată şi
reactualizată de cate ori este nevoie.

## Slide 37: 4.Procesul de producţie
4.1. Definirea produsului/ produselor;
4.2. Dezvoltarea/ planificarea unui produs care va ţine cont de:
cerinţele consumatorilor,
sezonalitatea vînzărilor,
situaţia vînzărilor comparativ cu perioade similare,
stocurile de produse finite,
cantitatea de materii prime ce poate fi preluată/ prelucrată
capacitatea de procesare a firmei.

## Slide 38: 4.Procesul de producţie
4.3 Producţia
Procesele de producţie vor fi ţinute sub control prin:
- planificare/programare
- documentarea modului de lucru,
- prin reglementari scrise,
- utilizarea echipamentelor de producţie adecvate,
- controlul prealabil şi periodic al echipamentelor şi utilajelor,
- monitorizarea şi controlul parametrilor,
- personal calificat şi instruit periodic,
- asigurarea conformităţii produselor fabricate cu documentaţia produsului şi cu instrucţiunile de lucru aplicabile,
- înregistarea operaţiunilor de execuţie şi control.

## Slide 39: 4.Procesul de producţie
Documentaţia tehnică necesară realizării produsului în condiţii de calitate şi siguranţă este:
1.Reţeta de produs – Rţ
2.Instrucţiunile de lucru(tehnologice)(IL) – se referă la realizarea unui proces ( de producţie/ transport etc)răspunzînd întrebării “cum se procedează?”
3.Instrucţiuni de control(IC) – se referă la verificarea caracteristicilor unui produs în diverse faze de prelucrare - “cum şi ce se verifică?”
4.4.Verificări, monitorizare
Operatorul trebuie să monitorizeze minim parametrii stabiliţi şi să noteze evoluţia acestora:
În caz de abateri de la limitele acceptate acestea trebuie notate şi trebuie să se aplice corecţiile prestabilite.

## Slide 40: 4.Procesul de producţie
4.5.Ambalarea şi împachetarea
Împachetarea şi ambalarea trebuie să fie efectuate în condiţii de igiena, în spaţii special destinate acestui scop.
Materialele folosite la împachetare/ ambalare vor fi depozitate în spaţii special destinate acestui scop şi nu vor fi asezate direct pe podea.
- Nu vor fi utilizate de personalul care manipuleaza produsele alimentare neambalate.

## Slide 41: 4.Procesul de producţie
Ambalajul primar – vine în contact direct cu produsul alimentar ( împachetarea untului în hîrtie, paharele de plastic, caserolele, folia pentru vidare).
Se solicită specificaţiile de produs de la producatorul de ambalaje.
Dacă sunt imprimate- cernelurile si pigmentii folositi trebuie să fie permişi/ autorizati pentru industria alimentară.
Este indicat să se efectueze teste de sanitaţie pentru ambalajele primare pentru a verifica gradul de încărcare cu germeni.

## Slide 42: 4.Procesul de producţie
Ambalajul secundar – asigură protecţia în timpul transportului şi manipulării produselor ( cutiile de carton )
-are rolul de a preveni deteriorarea ambalajului primar
4.6.Manipularea
- Manuală
- Mecanică
Depinde de:
formă, dimensiuni, greutate,
distanta de deplasare şi natura traseului,
echipamentele utilizate la manipulare şi transport,
modul de ambalare,
condiţii specifice impuse de natura produsului.

## Slide 43: 4.Procesul de producţie
4.7.Depozitarea
Depozitarea produselor ( materiei prime, ingrediente, ambalaje, produse finite, substanţe de igienizat) se face în spaţii special amenajate, distincte, pentru a evita deteriorarea produselor pe perioada de depozitare (temperatura, umiditate, rafturi, paleti).

## Slide 44: 4.Procesul de producţie
Reguli de depozitare:
se face în zone separate pentru fiecare categorie de produse, cu identificarea acestora.
etichetele de identificare să fie vizibile.
să permită accesul la produsele depozitate.
-să asigure protecţie împotriva intemperiilor.
să se excludă pericolul de accidente şi deteriorări.
-stivele nu se depozitează direct pe sol, ci pe paleţi sau rafturi.
cele cu greutate mare vor fi depozitate pe rafturile de jos
să permită accesul la hidranţi şi stingatoarele de incendiu
- FIFO

## Slide 45: 4.Procesul de producţie
!!! Monitorizarea şi înregistrarea condiţiilor de microclimat.
Înregistrarile se pastreaza cel putin un an sau pe perioada de valabilitate a produsului.

## Slide 46: 4.Procesul de producţie
4.8 Transportul
Intern: pentru aprovizionare, între fazele de producţie, depozitare etc.
Cu electrostivuitoare, manual, transpaleţi
!!! Mijloacele de transport de pe rampa de incarcare/descarcare nu se folosesc în secţiile de producţie
Transportul extern:
Se va asigura păstrarea calităţii produsului în condiţii sigure şi igienice
Mijloacele de transport vor fi igienizate înaintea încarcarii, iar operaţia va fi înregistrată şi înregistrările păstrate.

## Slide 47: Trasabilitatea
Necesitatea şi cauzele trasabilităţii
- Numarul mare de categorii şi tipuri de alimente .
-Dezvoltarea pieţei alimentelor în relaţie cu procesarea şi distribuţia acestora.
- Creşterea cunoştiinţelor consumatoriilor şi dorinţa acestora de informare .

## Slide 48: Trasabilitate
Definiţii şi concepte
(Codex Alimentarius)
“Trasabilitate/ urmărirea produsului: capacitatea de a urmări mişcarea produsului alimentar de-a lungul etapelor specifice de producţie, procesare şi distribuţie.”

## Slide 49: Trasabilitate
Concepte de bază ale trasabilităţii
Un sistem de trasabilitate implică, în practică, completarea şi păstrarea sistematică şi continuă a înregistrărilor care pot identifica fiecare unitate de urmărire (“lot sau unitate trasabila”) cu atributele / informaţiile cerute la fiecare etapă a lanţului alimentar (pînă la consumatorul final).

## Slide 50: Cadrul legal privind TRASABILITATEA
Legea privind produsele alimentare, nr. 78 din 18.03.2004:
trasabilitate - posibilitatea identificării şi urmăririi, de-a lungul tuturor fazelor de producţie, de procesare şi de distribuţie, a unui produs alimentar, a unui material în contact cu produsele alimentare, a unui animal care produce produse alimentare sau care este folosit la fabricarea produselor alimentare, precum şi a oricărei substanţe care urmează sau care poate fi încorporată într-un produs alimentar;

## Slide 51: Cadrul legal privind TRASABILITATEA
Legea privind produsele alimentare, nr. 78 din 18.03.2004:
Articolul 8. Trasabilitatea
(1) Agenţii economici din sectorul alimentar vor asigura trasabilitatea produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare la toate etapele circuitului lor, a animalelor care produc produse alimentare sau care sînt folosite la fabricarea produselor alimentare, precum şi trasabilitatea oricăror substanţe care urmează a fi sau pot fi încorporate în produsele alimentare şi în materialele în contact cu produsele alimentare

## Slide 52: Cadrul legal privind TRASABILITATEA
Legea privind produsele alimentare, nr. 78 din 18.03.2004:
Articolul 8. Trasabilitatea
(3) Agenţii economici din sectorul alimentar vor asigura identificarea tuturor persoanelor care le furnizează materie primă alimentară, semipreparate, aditivi alimentari, produse alimentare sau orice substanţe care urmează a fi sau pot fi încorporate în produsele alimentare şi în materialele în contact cu produsele alimentare. În acest scop, ei trebuie să dispună de sisteme şi de proceduri care să permită punerea informaţiei în cauză la dispoziţia organelor de control şi supraveghere de stat, la solicitarea acestora.
(4) Agenţii economici din sectorul alimentar trebuie să dispună de sisteme şi de proceduri care să permită identificarea întreprinderilor cărora le-au fost furnizate produsele lor şi să pună informaţia în cauză la dispoziţia organelor de control şi supraveghere de stat, la solicitarea acestora.

## Slide 53: Cadrul legal privind TRASABILITATEA
Trasabilitatea şi etichetarea
Concept foarte important:
Chiar dacă sunt foarte strans legate: Trasabilitatea nu este etichetare.
Etichetarea trebuie (obligatoriu) să asiste trasabilitatea, dar trasabilitatea poate fi completată numai după accesul la înregistrări corespunzătoare

## Slide 54: Retragere şi Returnare
Definiţii:
‘returnare’ - orice măsură care are drept scop realizarea returnării unui produs periculos care a fost deja furnizat sau pus la dispoziţia consumatorilor de către producător sau distribuitor”
retragere’ - orice măsură care are drept scop prevenirea distribuţiei, expunerii şi oferirii către consumatori a unui produs periculos”

## Slide 55: 5.Controale şi verificări
Intocmirea unui plan de controale şi verificari include:
Metode şi frecvenţe de eşantionare;
Igiena pe flux: verificări ale aerului (NTG, mucegaiuri), apei, ustensilelor, echipamentelor, suprafeţelor;
Igiena personalului;
Monitorizarea CCP, CP( dacă este necesar);

## Slide 56: 5.Controale şi verificări
Efectuarea invesigaţiilor poate fi facută în laboratorul propriu sau prin intermediul unui laborator de tertă parte;
!!! Numarul controalelor şi verificarilor depinde de realizarea condiţiilor de GMP în înteprindere, iar planificarea şi alocarea unui buget pentru aceste cheltuieli duc implicit şi la realizarea acestora conform planificării

## Slide 57: 5.Controale şi verificări
Pe parcursul fluxului tehnologic, în diferite faze, produsele necesită o verificare a caracteristicilor organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, pentru a asigura calitatea şi siguranţa propusă pentru produsul finit.
Operatorul prin autocontrol verifică menţinerea în parametrii stabiliţi a proceselor de fabricaţie ( temperatura, timpi, concentraţii, umiditate etc)
Verificările făcute pentru produsele finite sunt făcute de personal specializat şi independent de realizarea produsului.

## Slide 58: 6.Supravegherea cerinţelor
Operatorii vor desemna persoane din cadrul organizaţiei care vor avea stabilite ca responsabilităţi supravegherea respectării cerinţelor referitoare la:
- amplasare, clădiri,
- dotarea cu utilităţi,
- achizitionarea utilajelor şi instalaţiilor care să asigure realizarea unor produse sigure şi asigurarea mentenanţei acestora,
- documentatia tehnica de realizare a produsului,
- instruirea si calificarea,
- igiena,
- procesele de producţie, depozitare, manipulare, transport,
- gestionarea deşeurilor,
Se va face documentat prin organigrame, fise de post, decizii, proceduri

## Slide 59: 6.Supravegherea cerinţelor
La stabilirea responsabilităţilor se va ţine seama de:
gradul de pregatire a personalului,
gradul de specializare în domeniul procesării produselor alimentare,
domeniul în care are specializarea de bază,
domeniul în care a obţinut specializări pe parcursul desfăşurării activităţii,
experienta dobîndită.

## Slide 60: 7.Instruiri
Pentru obţinerea şi menţinerea competenţei personalului, se recomandă a se intreprinde urmatoarele:
evaluarea periodică a cunoştinţelor generale şi de specialitate, experienţa, abilităţile şi competenţele personalului,
identificarea necesităţilor individuale de instruire,
organizarea şi efectuarea de instruiri atît planificate ( program anual) cît şi neplanificate ( în caz de abatere de la reglementările interne),
înregistrarea instruirilor şi realizărilor personalului.

## Slide 61: 7.Instruiri
Planificarea instruirii poate cuprinde mai multe tipuri de curs:
cu caracter general: management, operare PC, tehnici de lucru in echipă, tehnici de vînzare, etc.),
instruiri la locul de muncă, inclusiv în domeniul protectiei muncii si al PSI,
perfecţionări ( tehnologii de fabricaţie noi, produse noi, echipamente şi utilaje noi),
cursuri referitoare la siguranta alimentelor (mod de manipulare, posibilitatea de contaminare, condiţii de depozitare, puncte critice de control),
igiena-educaţie sanitară ( igiena produselor, materiilor prime, igiena echipamentelor, instalaţiilor, spaţiilor, mijloacelor de transport, igiena personalului)

## Slide 62: 8. Întretinerea echipamentelor, utilajelor, infrastructurii
Scopul procesului de întreţinere este de a asigura capabilitatea permanentă a utilajelor, utilităţilor şi infrastructurii, în vederea desfaşurării proceselor de realizare a produsului în condiţii de siguranţă

## Slide 63: 8. Întretinerea echipamentelor, utilajelor, infrastructurii
Procesele de intretinere pot fi tinute sub control prin:
întocmirea şi actualizarea listei utilajelor şi instalaţiilor din dotare,
planificarea proceselor de revizii şi reparaţii,
-urmarirea realizării reparaţiilor planificate şi a lucrarilor de construcţie şi intreţinere,
- controlul periodic al echipamentelor şi utilajelor,
- realizarea reglajelor şi ungerilor tehnologice,
- realizarea reparaţiilor în caz de avarie

## Slide 64: 8. Întretinerea echipamentelor, utilajelor, infrastructurii
La finalizarea unui proces de întreţinere se înregistrează toate operaţiile efectuate şi se întocmeşte un Proces Verbal de predare primire.
Intretinerea dispozitivelor de masurare si monitorizare
Se va asigura urmatoarele:
Identificarea masuratorilor ce trebuie efectuate pentru a verifica conformitatea produsului si a tine sub control punctele critice
Identificarea acelor dispozitive de monitorizare si masurare care influenteaza calitatea si siguranta produsului
Selectarea dispozitivelor cu precizia si exactitatea necesare
Calibrarea/verificarea periodica a dispozitivelor
Pastrarea inregistrarilor de verificare/ etalonare metrologica
Indicarea direct pe dispozitiv a stadiului calibrarii/etalonarii
Protectia dispozitivelor impotriva ajustarilor si reglajelor neautorizate

## Slide 65: 9.Controlul managerial
Unitatea/ intreprinderea trebuie să aibă statutată o politica privind siguranta şi igiena alimentelor.
Filozofia şi implicarea conducerii unitatii trebuia să fie demonstrată la cel mai inalt nivel.
Implicarea în procesul de producţie va fi concretizat prin vizite regulate ale managerilor în unitate, discuţii cu angajatii implicaţi din producţie, discuţii cu responsabilii, prin încurajarea şi răsplatirea personalului,
Comunicarea cu personalul responsabil de producere se va face prin intalniri zilnice/ săptamanale.

## Slide 66: 9.Controlul managerial
Se vor discuta:
problemele curente, starea echipamentelor, numărul de plangeri înregistrate de la consumatori, respingerea materiilor prime, produsele returnate, dezvoltarea de noi produse, etc.
Cînd se efectuează audituri interne ( de către forul de acreditare, de către beneficiari), auditul trebuie să identifice atît punctele tari cît şi punctele slabe şi să determine clar acţiunile corective corespunzatoare.
!!! Managerii de departament nu isi vor audita propriul departament

## Slide 67: 9.Controlul managerial
Una din marile responsabilităţi ale managerilor este de a asigura respectarea legislaţiei corespunzatoare.
Este recomandat ca personalul de la fiecare nivel sa aiba o fişă de post bine întocmita care să specifice clar atribuţiile şi responsabilităţile fiecăruia.
Personalului de răspundere i se va atribui suficientă “putere” pentru aşi duce la îndeplinire sarcinile (de ex. Respingerea materiilor prime)
!!! Răspunsul la audit trebuie să fie proactiv

## Slide 68: Vă mulţumim pentru atenţie

## Slide 69: Calea practică în determinarea neajunsurilor în sistemul de control al Siguranței produselor
Evaluarea sistemului HACCP
Implementarea cerinţelor preliminare
Studiul HACCP
Elaborarea planului HACCP
Sistem de siguranţă a produselor