## Slide 1: Sistemul integrat de management al siguranței alimentare (GHP și HACCP) Aplicație pentru unitățile care produc produse din carne

## Slide 2: CUVINTE CHEIE
Simplu
Specific
Actualizat
Documentat

## Slide 3: AVENTURA ISTORICA A SIGURANTEI ALIMENTULUI

## Slide 4
STANDARDELE REFERITOARE LA SIGURANTA ALIMENTELOR
Principiul general al politici Uniunii Europene de siguranță alimentară este integrat în conceptul „de la fermă la furculiță” având la bază următoarele elemente importante :
- abordare integrată pe lanțul alimentar (subiect ce vizează hrana pentru animale, igiena alimentelor, siguranța chimică, etc.)
- disponibilitatea consultanței științifice independente şi publice;
- acțiuni de îmbunătățire a regulilor și proceselor de control;
- recunoașterea dreptului consumatorului să facă alegerea în baza informației complete cu privire la proveniența şi conținutul produsului alimentar.

## Slide 5
Există trei nivele de apărare pentru a consuma alimentele în sigurantă:
Primul nivel de apărare - Practici corecte în cultura agricolă si creștere a animalelor;
Al doilea nivel de apărare - Procesări la pregătirea alimentelor
Procesare termică
Sterilizare
Maturare
Al treilea nivel de apărare - Manipulare si pregătire a alimentelor în condiții sigure
Buna Practică de producție:
GMP/SSOP Instruire a personalului
Proceduri de igienizare
Control al dăunătorilor
Controlul apei si gheții
HACCP

## Slide 6: Costurile implementarii programelor de siguranta alimentara ajung la aproximativ 3 – 5% din costul produsului final expus in rafturile magazinelor.
LANȚUL ALIMENTAR
8 PUNCTE CRITICE DE CONTROL

## Slide 7
SNCU Reg 1069/2009 - Hotărîrea Guvernului nr. 315 din 26.04.2010
Criteriile microbiologice : 2073/2005 - HOTĂRÎREA Nr. 221 din 16.03.2009
Legea alimentelor (Regulamentul 178/2002) - LEGE Nr. 113 din 18.05.2012
Controale
oficiale
Regulamentul 882/2004
LEGEA 50/ 2013
Regulamentul 854/2004
HGM 1112/2010
Obligatiile operatorilor
Alimente de
origine animala
Toate
alimentele
Nutritie
animala
Regulamentul
853/2004
HOTĂRÎREA Nr. 435
din 28.05.2010
Regulamentul
183/2005
H G 1405/2008 ; HG 462 /2013
Regulamentul
852/2004 –
HOTĂRÎRE Nr. 412
din 25.05.2010
STRUCTURA LEGISLATIE IN DOMENIUL SIGURANTEI ALIMENTELOR

## Slide 8
NOUL PACHET DE LEGISLAȚIE ÎN UE
Reg. (CE) 178/2002:
Legea Generală a Alimentelor
Regulamentul(CE) 882/2004: Legea nr.50
Controlul Oficial al Alimentelor şi Hranei pentru animale
Igiena
Generală
a
Alimentelor
Reg.CE
852/2004
HG. 412/2010
Igiena
Alimentelor
de Origine
Animală
Reg.CE
853/2004
HG. 435/2010
Controlul
Oficial al
Alim.Origine
Animală
Reg.CE
854/2004
HG.1112/2010
Zoonoze
Reg.
şi
Directive
Reg. CE
2073/2005
HG. 221/2009
ESB/EST
Reziduuri
Reg.CE
999/01
HG 1081/2008
Dir.96/23/CE
HG. 298/2011
Conta-
minanți
Reg. CE
1881
HG. 520/2010

## Slide 9
REG 2073/2005, Preambul 5 - Siguranța produselor alimentare este asigurată în principal printr- o abordare preventivă, cum ar fi punerea în aplicare a unei bune practici de igienă și aplicare a procedurilor bazate pe principiile de analiză a riscurilor și puncte de control decisiv (HACCP). Criteriile microbiologice pot fi utilizate pentru validarea și verificarea procedurilor HACCP și a altor măsuri de control al igienei. În consecință, se impune stabilirea unor criterii microbiologice care definesc caracterul acceptabil al proceselor, precum și a unor criterii de siguranță microbiologică a produselor alimentare care să stabilească o limită peste care un produs alimentar trebuie considerat ca fiind contaminat în mod inacceptabil cu microorganismele pentru care se stabilesc respectivele criterii.
REG 852/2004 Art. 5 (1) Operatorii din sectorul alimentar elaborează, aplică și utilizează în permanență o procedură sau mai multe proceduri bazate pe principiile HACCP.
TERMENI LEGISLATIVI

## Slide 10
înseamnă orice substanță sau produs, indiferent dacă este prelucrat, parțial prelucrat sau neprelucrat, destinat sau prevăzut în mod rezonabil a fi ingerat de oameni.
„Produsele alimentare” includ băuturile, guma de mestecat și orice substanță, inclusiv apa, încorporată în mod intenționat în produse alimentare în timpul producerii, preparării sau tratării lor.
„Produsele alimentare” nu includ:
(a) hrana pentru animale;
(b) animalele vii, în afara cazurilor în care ele sunt pregătite pentru introducerea pe piață pentru consumul uman;
(c) plantele înainte de a fi recoltate;
(d) medicamentele;
(e) cosmeticele;
(f) tutunul și produsele din tutun;
(g) substanțele stupefiante sau psihotrope în sensul Convenției Unice asupra substanțelor stupefiante din 1961 și al Convenției Organizației Națiunilor Unite privind Substanțele Psihotrope din 1971;
(h) reziduurile și substanțele contaminante.
DEFINIȚIA ALIMENTULUI

## Slide 11
PRINCIPIUL ANALIZEI RISCULUI
Articolul 3 al REGULAMENTULUI (CE) NR. 178/2002
„risc” înseamnă o funcție a probabilității unui efect negativ asupra sănătății și gravitatea acelui efect, determinat de un pericol și, dacă este necesar, selectând opțiunile de prevenire și control adecvate;
„pericol” înseamnă un agent biologic, chimic sau fizic aflat în produse alimentare sau hrana pentru animale sau o stare a acestora, având potențialul de a cauza un efect negativ asupra sănătății;

## Slide 12
EXERCITIU NR. 1
EXEMPLE DE RISCURI EXEMPLE PERICOLE
apariția toxiinfecțiilor alimentare datorită consumului de alimente insuficient procesate;
Microbiologic
Bacterii sporulate
Proliferarea salmonella datorită temperaturii necorespunzătoare de depozitare
Intoxicație cu metale grele datorită consumului de alimente

## Slide 13
Principii generale de igienă alimentară (Codex Alimentarius)
sistemul HACCP
SIGURANŢA ALIMENTELOR
GMP
GHP
SSOP
GMP
GHP
SSOP
GMP
GHP
SSOP
GMP
GHP
SSOP

## Slide 14: CALEA PRACTICĂ DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE ASIGURARE A SIGURANȚEI ALIMENTARE
Evaluarea sistemului HACCP
Implementarea cerinţelor preliminare
GHP/SSOP
Studiul HACCP
Elaborarea planului HACCP
Sistem de siguranţă a produselor

## Slide 15: GHP ȘI PCC
Contaminare
Multiplicare
Supraviețuire
Reducere
dăunători
personal
apa
unitate
depozitare
transport
Tratament termic

## Slide 16: NOŢIUNEA DE PROGRAME PRELIMINARE/ GHP /SSOP/ GMP
sunt o parte a procesului de asigurare a siguranției, ce asigură că produsele sunt fabricate după specificaţii, sunt verificate şi corespund cu utilizarea planificată şi cu documentele de autorizare.

## Slide 17: FORMAT STANDARD
Criteriu Ce este cerut
Monitorizare ce, cum, când, cine
Măsuri corective in cazul neconformității
Înregistrări dovada fizică
Verificare se verifică dacă funcționează

## Slide 18: 13 PROGRAME
Siguranța apei și a gheții
Curățarea alimentelor și suprafețelor care vin în contact
Igienă personal și sănătate
Prevenirea contaminării încrucișate
Facilități pentru igiena personalului
Protecția alimentelor împotriva contaminanților
Managementul deșeurilor
Rechemare/
trasabilitate
Instruire personal
Control dăunători
Etichetare corespunzătoare și depozitare adecvată a componentelor toxice
Controlul furnizorilor
Transport și depozitare

## Slide 19: CURĂȚAREA ALIMENTELOR ȘI SUPRAFEȚELOR CARE VIN ÎN CONTACT CU ALIMENTELE
Un program permanent de spălare și igienizare trebuie implementat. Următoarele etape trebuie respectate :
  - pregătirea zonei pentru spălare;
  - prespălarea
  - spălarea cu detergenți corespunzători (tipul detergentului, concentrație, timp de contact)
  - clătirea;
  - aplicarea dezinfectanților (tipul dezinfectantului, concentrație, timp de contact)
  - clătire finală
  - verificare eficiență
Criteriu

## Slide 20
CE
  Concentrația agenților de spălare și dezinfecție, timp de contact
CAND
  Zilnic sau după fiecare operațiune
Monitorizare
CUM
  Inspecție vizuală, detectarea mirosurilor neplăcute, identificarea suprafețelor cu urme de grăsimi
  Teste rapide
CINE
  Persoana responsabilă de igienizare
CURĂȚAREA ALIMENTELOR ȘI SUPRAFEȚELOR CARE VIN ÎN CONTACT CU ALIMENTELE

## Slide 21: CURĂȚAREA ALIMENTELOR ȘI SUPRAFEȚELOR CARE VIN ÎN CONTACT CU ALIMENTELE
Măsuri corective
  Repetarea operațiunii
Înregistrări
  Toate observații și acțiunile.
  Controlul zilnic al igienizării.
  Registru utilizare detergenți și dezinfectanți.
Verificarea
  Testarea microbiologică a suprafețelor, verificarea înregistrărilor și procedurilor
Măsuri corective, Înregistrări, Verificare

## Slide 25: PREVENIREA CONTAMINĂRII INCRUCIȘATE
Produsele tratate, gata pentru consum trebuie să fie separate fizic de materii crude in timpul manipulării și depozitării
Mâinile angajaților, ustensilele echipamentele care vin în contact cu obiecte potențial nesigure (materii prime, deșeuri) trebuie curățate și dezinfectate înainte să intre in contact cu produsele tratate sau gata pentru consum
Criteriu

## Slide 26
CE
Separarea adecvată a produselor tratate sau gata pentru consum de activitățile de procesare.
Curățenia zonelor de manipulare
Practicile de manipulare și traficul în unitate
Monitorizare
CUM
  Vizuală
CAND
  Continuu
CINE
  Supraveghetori
PREVENIREA CONTAMINĂRII INCRUCIȘATE

## Slide 27: PREVENIREA CONTAMINĂRII INCRUCIȘATE
Măsuri corective
  Oprirea activității până când spațiile sau ustensilele sunt curățate și dezinfectate sau procesul necorespunzător este corectat
  In cazul contaminării produselor tratate sau gata pentru consum, produsul este reținut până la luarea unei decizii în ceea ce privește siguranța lui.
Înregistrări
  Înregistrări zilnice de igienizare, incluzând timpul specific de control asupra procedurilor de curățenie și dezinfecție
Verificare
Măsuri corective, Înregistrări, Verificare

## Slide 28: EXEMPLU DE FIȘA MONITORIZARE FLUXURI
Data şi ora | Flux monitorizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabil |  | Acţiuni corective | Verificat Semnatura
 | Personal |  | Igienizare personal |  | Carcase |  | Subproduse |  | Ambalaj |  | Deşeuri |  | Produs finit |  | Depozitare |  | Nume | Semnătura |  | 
 | C | N | C | N | C | N | C | N | C | N | C | N | C | N | C | N |  |  |  | 

## Slide 29: TRANSPORT
Vehiculele utilizate pentru transportul materiilor prime sau produse finite trebuie să fie construite de o manieră care să prevină contaminarea
Vehiculele trebuie să fie igienizate în mod corespunzător
Acestea trebuie să dispună de echipamente care să mențină produsele răcite sau congelate
Criteriu

## Slide 30: TRANSPORT
CE
  Inspecția vehiculelor
CUM
  Vizual, înregistrarea temperaturii
Monitorizare
CAND
  Toate transporturile
CINE
  Responsabil parc auto

## Slide 31: TRANSPORT
Măsuri corective
  Înlocuire mijloc de transport
Înregistrări
  Toate acțiunile și observațiile. Proceduri documentate de transport și igienizare
Verificare
Măsuri corective, Înregistrări, Verificare

## Slide 32: EXEMPLU DE FIȘA MONITORIZARE MIJLOC TRANSPORT LA LIVRARE
Nr. crt. | Data | Ora | Mijloc de transport |  |  |  |  |  |  | Responsabil livrare |  | Acţiuni corective | Verificat Semnătura
 |  |  | Numar | Igienă |  |  |  | Temperatură |  | Nume | Semnăt. |  | 
 |  |  |  | Vizual |  | Test sanit. |  | O | M |  |  |  | 
 |  |  |  | C | N | C | N |  |  |  |  |  | 

## Slide 33: EXERCITIU 2 – Ce este in neregula
Zonă procesare
Birou
Depozit materii prime
Toaleta
Depozit
condimente
Compresoare și mașina de gheață
Receptie materii prime
Intrare personal
Ieșire personal
Livrare produse
Depozit produs finit

## Slide 34: ESTE MAI BINE ?
Zona procesare
Birou
Depozit produs finit
Toaleta
Depozit
condimente
Vestiar
Receptie
Depozit materii prime
LIVRARE
Acces personal fabrică
Acces personal birou
Compresoare și mașina de gheață
Tratament termic

## Slide 35: HACCP
Raportor: Dr. Tolea Sorin

## Slide 36: Hazard analysis critical control point
ANALIZA
HAZARDULUI
ÎN PUNCTELE
CRITICE
DE CONTROL

## Slide 37: NOŢIUNEA DE HAZARD
Hazard = circumstanţe imprevizibile, întîmplare neprevăzută, pericol.

## Slide 38: NOȚIUNI DE BAZĂ
HACCP - sistem de identificare, evaluare şi control al pericolelor potenţiale care sînt semnificative pentru siguranţa alimentară.
ANALIZĂ – proces de colectare şi evaluare a informaţiilor despre pericolele pe care le pot prezenta alimentele în scopul de a decide care sunt semnificative şi trebuie să fie incluse în planul HACCP.
PERICOL - un agent biologic, chimic sau fizic prezent în alimente sau în hrana pentru animale cu potenţial de a cauza un efect nociv pentru sănătate.
PUNCT CRITIC DE CONTROL (PCC) – orice punct, operaţie sau fază tehnologică la care există posibilitatea de a interveni pentru ca pericolul pentru siguranţa alimentului să poată fi prevenit, eliminat sau redus la un nivel acceptabil.

## Slide 39: DEFINIȚII HACCP
Sistem de analiză a pericolului şi de control al circuitului alimentar în punctele critice de control - metodă ştiinţifică sistematică de asigurare a inofensivităţii produselor alimentare pe tot parcursul circuitului alimentar, de la obţinerea materiei prime pînă la consumator, prin identificarea şi evaluarea potenţialelor pericole, ce sunt critice pentru inofensivitatea produselor alimentare, şi punerea lor sub control şi supraveghere permanentă în punctele critice de control
Un sistem care identifica, evalueaza si controleaza pericolele care sunt importante pentru siguranta alimentului.
Planul HACCP: Un document pregatit in concordanta cu principiile HACCP care asigura controlul pericolelor ce sunt importante pentru siguranta alimentului. CODEX

## Slide 40: BENEFICIILE SISTEMULUI HACCP
Garantarea obținerii de produse sigure
Permiterea introducerii în siguranță a schimbărilor legate de rețete, materii prime și ingrediente, utilaje, structura de personal
Eficientizarea sistemului de costuri prin obținerea unor alimente sigure și reducerea procentului de produse neconforme
Reducerea pierderii de competentă managerială prin procedurarea activităților, instruirea şi responsabilizarea personalului angajat
Reducerea pierderilor (deșeurilor)
Îmbunătățirea imaginii companiei şi creșterea credibilității în fața clienților
Facilitarea accesului la comerțul internațional

## Slide 41: PRINCIPIILE HACCP
Identificarea pericolelelor care trebuie prevenite, eliminate sau reduse la un nivel acceptabil;
Identificarea punctelor critice de control;
Stabilirea unor limite critice la punctele critice de control capabile să separe domeniul acceptabil de cel inacceptabil din punctul de vedere al prevenirii, eliminării sau reducerii riscurilor identificate;
Stabilirea şi punerea în aplicare a unor proceduri eficace de monitorizare în punctele critice de control;
Stabilirea unor măsuri corective pentru cazurile în care un punct critic de control nu este controlat;
Stabilirea unor proceduri care se aplică cu periodicitate pentru a se verifica funcţionarea efectivă a măsurilor luate;
Definirea unor documente şi evidenţe în funcţie de natura şi dimensiunea întreprinderii din sectorul alimentar pentru a demonstra aplicarea efectivă a măsurilor luate.

## Slide 42: PRINCIPIILE HACCP
PROIECTARE
P1, P2, P3, P4
APLICARE
P4, P5, P7
VERIFICARE
P6
VALIDARE
P6

## Slide 43: FORMAT STANDARD
Criteriu Ce este cerut (P1, P2, P3)
Monitorizare ce, cum, când, cine (P4)
Măsuri corective in cazul neconformității (P5)
Înregistrări dovada fizică (P7)
Verificare se verifică dacă funcționează (P6)

## Slide 44: ETAPELE IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI HACCP (după CODEX)
Stabilirea membrilor echipei HACCP
Descrierea produsului / grupurilor de produse
Identificarea utilizării produsului
Elaborarea diagramei de flux
Verificarea “pe teren ” (în spaţiile de producţie) a diagramei flux
Identificarea, evaluarea şi controlul pericolelor potenţiale şi existente (P1)
Determinarea punctelor critice de control (PCC) (P2)
Stabilirea limitelor critice pentru fiecare punct critic de control (PCC) (P3)
Stabilirea unui sistem de monitorizarea punctelor critice de control (PCC) (P4)
Stabilirea unui plan de măsuri corective pentru abaterile de la limitele punctelor critic ede control (PCC) (P5)
Stabilirea procedurilor de verificare (P6)
Stabilirea sistemului de înregistrare, de documentaţie şi de păstrare a documentaţiei (P7)

## Slide 45: 1. STABILIREA MEMBRILOR ECHIPEI HACCP
Ce trebuie să cunoască membrii echipei HACCP?:
- Compoziția produsului,
Structura produsului,
modul de prelucrare şi ambalare,
termenul de valabilitate,
instrucțiuni de utilizare a produsului,
condiții de păstrare, depozitare și comercializare,
destinația produsului (copii, bătrâni ,spitale etc)
legislația națională și / sau internațională referitoare la alimente,
Mentenanța echipamentelor, utilajelor etc
Cine
persoanele din conducerea unității,
din producție, contabilitate, resurse umane cu instruire de bază și actualizarea de cunoștințe

## Slide 46
ATRAGETI SPRIJINUL CONDUCERII
H A C C P

## Slide 47: 2. DESCRIEREA PRODUSULUI / GRUPURILOR DE PRODUSE
- compoziție
- structură fizică/chimică (ph, activitatea apei, temperatură, umiditate)
- caracteristici organoleptice şi microbiologice
- metode de analiză
- ambalare
- perioadă de valabilitate
-condiții de depozitare
- metoda de distribuție.

## Slide 48: 3. IDENTIFICAREA UTILIZĂRII PRODUSULUI
Bazată pe - identificarea utilizării intenționate
- identificarea tipurilor de consumatori ținându-se cont de grupurile vulnerabile (bătrâni, copii, bolnavi, cu alergii),
- modul de pregătire înainte de consum etc.

## Slide 50: 4. ELABORAREA DIAGRAMEI DE FLUX
diagrama de flux va fi construită de către echipa HACCP, va acoperi toți pașii operaționali
diagrama de flux începe de la recepția materiilor prime și a materialelor auxiliare, depozitarea materiilor prime, etapele procesului tehnologic, ambalarea, depozitarea produselor finite și transportul.
 poate include detaliile despre proces (timp, temperatura, presiune, timpi “morți” )

## Slide 51
Recepție
Depozitare
Preparare
Ambalare și Etichetare
Depozitare
Distribuție

## Slide 53: 5. VERIFICAREA “PE TEREN ” (ÎN SPAŢIILE DE PRODUCŢIE) A DIAGRAMEI FLUX
este o etapă foarte importantă în elaborarea documentelor;
este impusă de corecta analiză a situației reale din teren referitoare la posibilele pericole.
 diagrama de flux trebuie actualizată la orice modificarea apărută în derularea fluxului tehnologic.

## Slide 54
EXERCIȚIU 3

## Slide 55
 Echipa HACCP trebuie să realizeze o listă cu pericolele potențiale (fizic, chimic, biologic) ce pot apărea plecând de la producția primară, procesare și distribuție până la consum.
 Surse de pericole potențiale:
- materiile prime și ingredientele utilizate;
- modul de păstrare, depozitare;
- mediu/spații de lucru;
- activități desfășurate în fiecare etapă a procesului;
- prezența umană;
etapele procesului și proprietățile produsului.
6. IDENTIFICAREA, EVALUAREA ŞI CONTROLUL PERICOLELOR POTENŢIALE ŞI EXISTENTE (PRINCIPIUL 1)

## Slide 56: EVALUAREA/ANALIZA PERICOLELOR
 Pentru toate pericolele identificate se va analiza probabilitatea ca ele sa se intample si efectul acestora asupra sanatatii publice.
 calitativ - metoda patratului
- metoda scorului
- metoda ISHIKAWA
 cantitativ - studii detaliate referitoare la posibilitatea de apariție

## Slide 60: MĂSURI DE CONTROL
Măsurile de control sunt orice acţiuni şi activităţi care pot fi folosite pentru a preveni sau elimina un pericol pentru siguranţa alimentară sau pentru al reduce la un nivel acceptabil.
Mai mult de o măsură poate fi necesara pentru a controla un anumit pericol şi mai mult de un pericol poate fi controlat printr-o măsură specifică.

## Slide 61
CONTROLUL PERICOLELOR .
3 obiective :
• Pentru a elimina sau reduce semnificativ pericolul
• Pentru a preveni sau a reduce la minimum creşterea microbiană şi producţia de toxine
• Pentru a controla contaminarea

## Slide 62
MASURI CONTROL PERICOLE MICROBIOLOGICE
• Control temperatura / timp (reduce proliferarea microorganismelor)
• Procesare termică pentru un timp adecvat şi la o temperatură adecvată pentru eliminarea microorganismelor sau a le reduce la niveluri acceptabile
• Răcire şi îngheţare
• Fermentare şi / sau modificare pH-ul (de exemplu, bacterii lactice producătoare de iaurt inhiba dezvoltarea altor microorganisme care nu tolereaza condiţii acide, şi concurenţă)
• Adăugarea de sare sau conservanţi, care la un nivel acceptabil pot inhiba dezvoltarea microorganismelor
• Condiţiile de ambalare (ambalare în vid, de exemplu, poate fi folosita pentru a inhiba microorganismele care au nevoie de aer să crească)
• Curăţarea şi dezinfectarea, care pot elimina sau reduce nivelurile de contaminare microbiologică
• Practici de igienă personala, care pot reduce nivelurile de contaminare microbiologică

## Slide 63: MASURI CONTROL PERICOLE CHIMICE
• Specificaţii pentru materii prime şi ingrediente şi certificatul furnizorului că nivelurile de substanţe chimice nocive sunt conform legislatiei
• Utilizarea corectă şi controlul aditivilor alimentari şi a nivelurilor acestora
• Separarea corespunzătoare a substanţelor chimice non-alimentare în timpul depozitării şi manipulării
• Controlul contaminarii accidentale de la produse chimice (de exemplu unsori, lubrifianţi, vopsele)
• Controlul etichetarii, adică verificarea că produsul finit este corect etichetat cu ingredientele şi alergeni cunoscuti

## Slide 64
• specificaţii pentru materii prime şi ingrediente şi certificatul furnizorului pt niveluri
• utilizarea de magneţi, detectoare de metal, dispozitivelor cu Rx, UV
• controlul mediului, şi anume asigurându-se că bunele practici de fabricaţie sunt respectate şi că nici o contaminare fizica nu apare la produsele alimentare prin clădire, instalaţii, suprafeţe de lucru sau echipamente
MĂSURI CONTROL PERICOLE FIZICE

## Slide 65
 |  |  | ANALIZA PERICOLELOR SPECIALITATI/AFUMATURI |  |  |  |  | 
Nr crt | Etapa proces | Tip materie prima | Pericole |  |  |  | Acţiuni preventive/ Masuri de control | Acţiuni corective
 |  |  | Tip | Gravitate | Probabilitate | Clasa de risc |  | 
1. | Recepţie materie prima | Carne de porc | Biologic |  |  |  | Aprovizionarea cu materie prima numai din surse autorizate Declaraţia furnizorului care sa ateste lipsa OMG din produsele furnizate Verificarea la recepţia materiei prime a temperaturii materiei prime aprovizionate si a stării de igiena a mijlocului de transport Verificarea documentelor care însoţesc materia prima Solicitarea Specificaţiilor tehnice pentru carne de la furnizor Controlul organoleptic al cârnii Formare lot si înregistrarea loturilor in Registrul de recepţie materie prima Evaluare furnizori Timp de descărcare după deschiderea uşilor mijlocului de transport Max 1 oră Respectare Program de curăţenie- igienizare rampa si Grafic de curăţenie- igienizare operaţionala; | Atenţionarea furnizorilor Testarea (analize fizica-chimice si microbiologice) de cel puţin 3 ori consecutiv a materiei prime provenite de la furnizori atenţionaţi Audit la furnizorii atenţionaţi Încetarea colaborării cu furnizorul daca nu respecta cerinţele legale si contractuale Reinstruire personal
 |  |  | Salmonella | Mare | Mica | 3 |  | 
 |  |  | Clostridium | Mare | Mica | 3 |  | 
 |  |  | Trichinella spiralis | Mare | Mica | 3 |  | 
 |  |  | Yersinia | Medie | Mica | 2 |  | 
 |  |  | E. coli | Medie | Mica | 2 |  | 
 |  |  | Paraziti | Medie | Mica | 2 |  | 
 |  |  | Virusi | Medie | Mica | 2 |  | 
 |  |  | Gene sau proteine modificate genetic | Medie | Mica | 2 |  | 
 |  | Carne vita | Listeria | Mare | Mica | 3 |  | 
 |  |  | Clostridium | Mare | Mica | 3 |  | 
 |  |  | Salmonella | Mare | Mica | 3 |  | 
 |  |  | E. coli | Medie | Mica | 2 |  | 
 |  |  | Virusi | Medie | Mica | 2 |  | 
 |  |  | Paraziti | Medie | Mica | 2 |  | 
 |  |  | Gene sau proteine modificate genetic | Medie | Mica | 2 |  | 
 |  | Carne de pasare | Listeria | Mare | Mica | 3 |  | 
 |  |  | Clostridium | Mare | Mica | 3 |  | 
 |  |  | Salmonella | Mare | Mica | 3 |  | 
 |  |  | E. coli | Medie | Mica | 2 |  | 
 |  |  | Virusi | Medie | Mica | 2 |  | 
 |  |  | Paraziti | Medie | Mica | 2 |  | 
 |  |  | Gene sau proteine modificate genetic | Medie | Mica | 2 |  | 
EXEMPLU DE ANALIZA A PERICOLELOR

## Slide 66: 7. DETERMINAREA PUNCTELOR CRITICE DE CONTROL (PCC) (PRINCIPIUL 2)
- se face cu ajutorul analizei arborelui decizional care este un instrument de stabilire a punctelor critice, urmând anumiți pași prin care se reduce în mare parte subiectivismul membrilor echipei HACCP.
Notes: Chiar dacă acest arbore decizional este folositor pentru a explica logic şi în profunzime necesitatea determinării PCC, el nu este specific tuturor operaţiilor din industria alimentară (de ex. Abatorizare ) de aceea este recomandat să fie modificat în anumite cazuri apelînduse la experienţa profesională. ( schema de evaluare FMEA )
FMEA - Failure Mode and Effects Analysis: reprezintă o metodă de asigurare a calităţii puternică şi simplă care poate ajuta la identificarea şi combaterea punctelor slabe într-un proiect, încă din faza de concepere a produsului şi / sau a procesului.

## Slide 68
PCC sau PC(PA)?
Dacă etapa iese sub control, este posibil ca acest lucru să pună în pericol sănătatea sau viața consumatorului?
NU DA
PA PCC

## Slide 69: ESTE CORECT ?

## Slide 71: 8. STABILIREA LIMITELOR CRITICE PENTRU FIECARE PUNCT CRITIC DE CONTROL (PCC) (PRINCIPIUL 3)
Limita critica - criteriu care separa acceptibilitatea de
inacceptibilitate
- limita peste care anumite caracteristici masurabile ale
unui proces sau produs nu mai asigura respectarea
parametrilor de siguranta a produsului final
Pentru unele LC se pot stabili valori critice superioare(care sa nu fie depasita) si inferioare( minimul care asigura producerea efectului)
Pentru controlul unui pas pot fi stabilite valori critice diferite pentru parametrii diferiti
Ex: celule de afumare – temp, umid, timp
pasteurizare – temp, timp

## Slide 73
Proces | Limita Critica | Limita de Operare
Acidifiere (pH) | 4,6 | 4,3
Uscare(Aw) | 0,84 | 0,80
Umplere la cald | 80 | 85
Feliere(cm) | 2 | 2,5

## Slide 74
CRITERII DE STABILIRE LIMITE CRITICE
Cerințe legale
Literatura de specialitate
Studii
Ghiduri elaborate de asociații profesionale.

## Slide 75: EXERCITIU 4

## Slide 76
Caracteristicile a noua patogeni ai produselor din carne (inclusiv carnea de pasare)
Agent patogen
Bacillus cereus
Campylobacter jejuni
Clostridium botulinum
(tip A,B siF)
Clostridium perfringens
Escherichia coli O157:H7
Listeria monocytogenes
Salmonella
Staphylococcus aureus
Yersinia enterocolitica
Temp. fav. cresterii
10 - 50°C
5 - 42°C
10 - 48°C
15 - 50°C
30 - 42°C
2.5 - 44°C
5 - 46°C
7 - 48°C
2 - 45°C
pH
4.9 - 9.3
6.5 - 7.5
4.6
6.0 - 7.0
7.0 - 7.5
9.0
6.6 - 8.2
6.0 - 7.0
4.6 - 9.6
Aw minima
0.91
--
0.94
0.95
--
--
0.93
0.86
--

## Slide 79
Chart: 
| timp
temperatura | 0 | 60 | 72 | 7
Chart: 
| timp
temperatura | 0 | 60 | 72 | 7

## Slide 81: 9. STABILIREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE A PUNCTELOR CRITICE DE CONTROL (PCC) (PRINCIPIUL 4)
este secvenţa planificată de MĂSURARE sau OBSERVARE a parametrilor critici ai produsului/ procesului
se determină dacă măsurile de control luate funcţionează aşa cum trebuie
se definesc - parametri de măsurat
- metoda de măsurare
- desemnează persoana
- intervale de monitorizare.

## Slide 82
!!! Monitorizarile trebuie sa se faca rapid deoarece termenul de valabilitate sau durata dintre preparare si consumare nu permite efectuarea de testari laborioase
Monitorizarea permite pastrarea controlului

## Slide 83: STABILIREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE A PUNCTELOR CRITICE DE CONTROL (PCC) (PRINCIPIUL 4)
Ce? - definirea parametrilor care trebuie măsurați în PCC /PC;
Cum? - selectarea metodei care va fi utilizată pentru măsurarea sau observarea parametrilor critici (instrumente, precizie, acurateţe a metodei);
Unde? - definirea documentelor de înregistrare a rezultatelor monitorizării;
Când? - stabilirea frecvenţei cu care se va face monitorizarea (analiza, observarea, măsurarea);
Cine? - stabilirea responsabilităţii pentru efectuarea acţiunilor de observare sau măsurare.

## Slide 84: 10. STABILIREA UNUI PLAN DE MĂSURI CORECTIVE PENTRU ABATERILE DE LA LIMITELE PUNCTELOR CRITICE DE CONTROL (PCC) (PRINCIPIUL 5)
 Identificarea acțiunilor adecvate în scopul eliminării cauzelor şi, implicit al corectării abaterilor;
Stabilirea formularelor de înregistrare a acțiunilor corective;
Stabilirea responsabilităților şi autorizarea de a iniția și aplica acțiuni corective;
Stabilirea unei proceduri pentru identificarea şi izolarea produselor potențial nesigure fabricate în perioada abaterii de la parametri.
Investigarea pentru a determina cauza abaterii
Măsurile eficiente pentru a preveni repetarea a abaterii
Verificarea eficienței acțiunii corective întreprinse

## Slide 85: STABILIREA UNUI PLAN DE MĂSURI CORECTIVE PENTRU ABATERILE DE LA LIMITELE PUNCTELOR CRITICE DE CONTROL (PCC) (PRINCIPIUL 5)
Procedura pentru identificarea şi izolarea produselor potențial nesigure fabricate în perioada abaterii de la parametri trebuie să precizeze:
 modul în care se face identificarea produsului potențial nesigur
 modul de blocare temporară a produsului;
 stabilirea destinației produsului (re-prelucrare, respingere, distrugere etc.), adică stabilirea corecţiei care se poate aplica produsului;
 în cazul în care lotul sau o parte din lotul de produse potenţial nesigure, a ajuns deja la consumatori, se va stabili modul în care se face retragerea de pe piață.

## Slide 86
CCP - măsuri pe produs
GHP - măsuri pe proces

## Slide 87
EXEMPLU RAPORT NECONFORMITATE

## Slide 88: 11. STABILIREA PROCEDURILOR DE VERIFICARE (PRINCIPIUL 6)
- verificarea documentelor HACCP se va face periodic prin metode de verificare şi auditare, teste, inclusiv recoltarea şi analizarea de probe luate randomizat pentru a demonstra că sistemul HACCP funcționează corespunzător.
Unde este posibil metodele vor fi validate demonstrând că documentele HACCP sânt eficiente (pasteurizarea laptelui, conservelor).
Prima verificare a planului HACCP va fi dupa implementare – rezultatul poate conduce la modificari in plan
Periodic se va face verificari in functie de: modificari survenite la produse, date stiintifice, schimbari in legislatie, aplicarea de noi tehnologii, introducerea de noi ingrediente

## Slide 89
Activităţile de verificare includ:
• calibrarea echipamentelor
•colectare probelor şi testarea
• auditul sistemului HACCP
• validarea planului HACCP (analiza eficienței)

## Slide 90
Eficienta sistemului poate fi dovedită de:
produs finit sigur,
analizele microbiologice şi fizico-chimice să nu semnaleze contaminanţi periculoşi în afara limitelor maxime stabilite
lipsa reclamaţiilor;
lipsa abaterilor majore în PCC
creşterea solicitării produsului pe piaţă;
acţiuni corective puține.

## Slide 92: 12. STABILIREA SISTEMULUI DE ÎNREGISTRARE, DE DOCUMENTAŢIE ŞI DE PĂSTRARE A DOCUMENTAŢIEI (PRINCIPIUL 7)
Documentele și înregistrările vor fi dimensionate în funcție de natura şi mărimea operației.
Exemple de documente:
- Analiza pericolelor, determinarea PCC, determinarea limitelor critice.
- Acordurile / contractele referitoare la materii prime sau produsele finite.
- Instrucțiuni de lucru, de operare de control.
- Fișele tehnice ale utilajelor, echipamentelor etc.
Exemple de înregistrări:
- Monitorizarea activității la PCC;
- Deviațiile și măsurile corective;
- Modificarea planului HACCP (schimbarea furnizorilor, utilajelor, rețetelor, procesului de fabricație).

## Slide 93: 12. STABILIREA SISTEMULUI DE ÎNREGISTRARE, DE DOCUMENTAŢIE ŞI DE PĂSTRARE A DOCUMENTAŢIEI (PRINCIPIUL 7)
 Documente pregătitoare - necesare definirii cerinţelor (specificaţii, norme tehnice, caiete de sarcini etc.).
 Documente de execuţie - necesare definirii modului de aplicare a procedurilor (instrucţiuni, fişe tehnologice, planuri de specializare etc.).
 Documente de raportare şi înregistrare - utilizate pentru raportarea îndeplinirii responsabilităţilor şi înregistrarea acestora (formulare de înregistrare, procese verbale, rapoarte de analiză, rapoarte de inspecţie, rapoarte de audit etc.).
 Documente de organizare - definesc decizii şi acţiuni de organizare a desfăşurării acţiunilor de implementare a sistemului (organigrame, decizii, fişe ale posturilor etc).

## Slide 94
Factori ce pot împiedica aplicarea HACCP :
planul HACCP introdus înaintea regulilor de bună practică de igienă și de producție;
conceptul HACCP insuficient înțeles;
desemnarea ca lider al echipei HACCP a unei persoane nepotrivite pentru această calitate;
subestimarea cerințelor - timp, resurse, înțelegere, cunoaștere;
condițiile de proces schimbate prin aplicarea sistemului sunt ignorate;
sunt identificate pericole fără importantă pentru siguranța alimentelor;
identificarea ca pericole potențiale a acțiunilor conduse greşit de operatori;
introducerea sistemului HACCP fără instruirea şi dezvoltarea cunoștințelor personalului;
aplicarea incorectă a arborelui decizional şi/sau determinarea prea multor PCC în mod nejustificat;
punerea în practică a planului HACCP nu este menținută în timp, iar implementarea planului nu este efectivă.

## Slide 95
Implementarea sistemului HACCP înseamnă:
 un ajutor pentru societatea comercială;
 eficientizarea sistemului de costuri;
 un sistem operant de asigurare a siguranței alimentare;
 capacitatea de a demonstra clienților şi organelor de control și inspecție autorizate că toate pericolele potențiale sunt ținute sub control;
 asigurarea că produsele realizate sunt adecvate pentru consumul uman.

## Slide 96
În sistemul pentru siguranța alimentelor este important: Să scrieți ceea ce intenționați să faceți! Să faceți ceea ce ați scris! Să scrieți ceea ce ați făcut!
NICĂIERI NU SCRIE CUM TREBUIE SĂ FUNCŢIONEZE SISTEMUL HACCP.
EL ESTE SPECIFIC FIECĂREI COMPANII!

## Slide 97: Intrebari

## Slide 98
“Succesul civilizaţiei moderne nu se trage în principal din revoluţia industrială ci mai mult din redescoperirea igienei...’’
Va multumesc pentru atentie